Załącznik Nr 5 do SIWZ

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące urządzenia:

| Lp. | Ilość | Nazwa |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Kinowy projektor cyfrowy Zgodny ze specyfikacja DCI . Rozdzielczość natywna 4K. Skonfigurowanie istniejącego systemu audio z projektorem cyfrowym DCI pod warunkiem zachowania kompatybilności procesora audio z przedmiotem zamówienia. |
| 2. | 1 | Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI |
| 3. | 1 | Urządzenie podtrzymujące zasilanie całego systemu o odpowiedniej wydajności typu UPS |
| 4. | 1 | Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w kinie Sokolnia w Słupcy |
| 5. | 1 | Lampa (kolba) ksenonowa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych, w tym 3D, dla Sali przeznaczonej do cyfryzacji w kinie Sokolnia w Słupcy |
| 6. | 1 | Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy |
| 7. | 1 | Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora |
| 8. | 1 | Procesor wizyjny ( skaler ) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł |
| 9. | - | Dostawa, instalacja, uruchomienie zestrojenie zestawu kina cyfrowego |
| 10. |  | Szkolenie kinooperatorów |

##### OPIS  TECHNICZNY ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

I. Uwagi ogólne.

Wszystkie elementy wyposażenia sprzętu dla kina Sokolnia w Słupcy muszą być objęte co najmniej 3 letnią gwarancją i być w pełni zgodne ze zintegrowanymi normami bezpieczeństwa oraz posiadać aktualną wersję certyfikatu potwierdzającego zgodność z w/w normą. Ponadto wykonawca ma zapewnić stały monitoring pracy dostarczonego sprzętu realizowany w trybie ciągłym i na bieżąco dokonywać niezbędnych napraw.

Urządzenia i zestawy do projekcji kinowej mają być jak najbardziej zbliżone sposobem, konfiguracji i wielkością do potrzeb Sali kinowej kina Sokolnia w Słupcy.

II. Opis techniczny poszczególnych urządzeń

1. Kinowy projektor cyfrowy

            - Uwagi ogólne do projektora:

a) kinowy projektor cyfrowy dostosowany musi być do ekranu o min. szerokości  10m,

b) rozdzielczość min. 4096 x 2160 pixeli czyli 4K wg DCI

c) przystosowany do pracy z  dwuobiektywowym systemem 3D (systemem niemigawkowym) i pasywnych okularów jednorazowego użytku,

d) wbudowany system zarządzania ekranem,

e) maksymalna moc 6KW potrzebna do pracy projektora (uwzględnia maksymalną moc lampy),

2.Serwer kinowy

Odpowiedni serwer kinowy spełniający standardy hollywoodzkie DCI oraz wymogi bezpieczeństwa materiału cyfrowego , pełna diagnostyka zdalna ( przez Internet), pamięć dyskowa pamięci minimum 1,5TB, możliwość upgrade’u bez konieczności wymiany sterownika; port CRU – SATA 2 pozwalający podłączyć bezpośrednio zewnętrzne dyski z kontentem filmowym.

- Procesor wizyjny

Skaler do konwersji sygnałów ze źródeł zewnętrznych ( odtwarzacz DVD, odtwarzacz HD, komputer, cyfrowy wideorekorder, cyfrowy tuner itd.)

4. Obiektyw

Obiektyw umożliwiający uzyskanie odpowiedniego formatu, dostosowanego do wymiarów ekranu i odległości projektora w kinie Sokolnia w Słupcy.

5. Panel sterujący

6.Lampa ksenonowa

Lampa o mocy odpowiedniej do projekcji cyfrowej w tym 3D  max 4500 W